# Instruções para uso do Espectrômetro de Massa com Plasma de Argônio Indutivamente Acoplado – processo FAPESP 04/08852-7

O interessado deverá ler o Plano de Gestão e as especificações do equipamento, e preencher o formulário dsiponbilizado na página eletrônica.

Após a confirmação do agendamento, o usuário deverá entrar em contato com o Núcleo de Apoio Administrativo (endereço eletrônico naaprod@ial.sp.gov.br – deverá ser enviada mensagem com cópia para o Núcleo de Contaminantes Inorgânicos inorgânicos@ial.sp.gov.br) para solicitação de autorização de entrada e estacionamento, informando a data e hora da visita, o nome completo do visitante, RG, e os dados do carro (marca, modelo, cor e placa), com pelo menos 48 horas de antecedência. Esta solicitação fica condicionada à disponibilidade de vagas.

O equipamento poderá ser utilizado exclusivamente de segunda a sexta-feira, no horário comercial, das 8 às 17 horas.

As amostras deverão ser trazidas prontas para leitura em tubo tipo Falcon de 15 mL.

O teor máximo de ácido nítrico nas amostras e curva analítica deverá ser de 5%.

Todos os demais materiais envolvidos nas análises, tais como luvas descartáveis, vidrarias, pipetadores, ponteiras plásticas, recipientes adequados para o descarte seguro dos materiais, entre outros, deverão ser providenciados pelo usuário.

É imprescindível trazer, em quantidade suficiente, as mangueiras para bomba peristáltica (Pump tubes) de 0,76 mm e de 3,18 mm. Ver, ao final, outros materiais que deverão eventualmente ser trazidos pelo usuário.

O laboratório não possui geladeira e freezer para o armazenamento de amostras do usuário, como também, computadores para manuseio dos dados.

As soluções-padrão, materiais de referência e insumos (mangueiras descartáveis para a bomba peristáltica e outras peças consumíveis do equipamento) necessários à operação do equipamento também fazem parte dos custos operacionais de responsabilidade do usuário, que deverá trazê-los na data de utilização do equipamento.

O Instituto Adolfo Lutz poderá fornecer previamente os descritivos (part number) dos insumos especificados pelo fabricante do equipamento.

O usuário será responsável pela contratação de fornecimento de gás argônio de alta pureza N 50 na quantidade necessária, e pelo aluguel dos cilindros durante seu tempo de permanência no Instituto Adolfo Lutz. O Núcleo de Manutenção do Instituto Adolfo Lutz (telefone 11 3068 2836) deverá ser previamente informado da chegada e da retirada dos cilindros, o que deverá ocorrer exclusivamente em horário comercial, das 8:00 às 17:00 hs.

O usuário deverá obedecer a normas de segurança do IAL.

Eventuais danos ao equipamento, decorrentes de utilização incorreta, serão de responsabilidade do usuário. Da mesma forma, danos causados ao patrimônio da instituição ou pertencente a terceiros, decorrentes da visita técnica, serão de responsabilidade do usuário.

# Outros materiais que deverão eventualmente ser trazidos pelo usuário – as especificações (part number) serão fornecidas pelo IAL.